询 价 文 件

项目编号：FZB-20161102-170

项目名称：大屏幕系统、跑马灯、电子白板

盐城工学院招投标工作办公室

2016年11月10日

第一部分   询 价 公 告

根据盐城工学院采购计划，需对大屏幕系统、跑马灯、电子白板项目进行询价采购，诚邀您前来投标。

一、项目编号：FZB-20161102-170

二、项目名称：大屏幕系统、跑马灯、电子白板

三、项目控制价（人民币）：8.96万元

四、投标人资格条件

投标人必须符合《政府采购法》第二十二条之规定并具备以下条件：

1、投标人必须是获得工商部门颁发营业执照的具有法人资格的经济实体，通过相关主管部门的注册、登记和检验且拥有实体经营店面，经营状况良好。

2、招标前两年内没有发生重大质量和安全事故,在经营活动中无违法违规记录。(提供相关承诺或证明)

3、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人或所投产品的总部所拥有。投标人投标所使用的实施人员必须为本法人员工。

4、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

5、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人损失，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任；同时按照政府采购类项目相关法律法规定处理。

五、询价文件发放（获取）

发放方式：自行到盐城工学院招投标办公室网站（http://zbxx.ycit.cn/Index.html）下载。

六、投标截止时间及要求：投标人请于2016年11月18日上午11:30时前将投标文件装订密封加盖公章后，送至盐城工学院希望大道校区行政楼326室。（本次采购不接受传真报价）

七、招标人情况

招标人名称：盐城工学院；

技术联系人：孙立   联系电话：13921812899

采购单位联系人：周琦     联系电话：0515-88298682

八、投标保证金

1、本次采购投标保证金金额为：壹仟元人民币。

2、各投标人须从投标人本单位的账户上汇至盐城工学院指定账户（开户银行：建行盐城市人民路分理处  账号：32001735236051464680），并将银行汇款凭证复印件盖公司章放投标文件中备查，招标结束后将银行票据交工作人员，依据我校退款程序办理相关手续。

盐城工学院招投标工作办公室

2016年11月10日

第二部分  投标人须知

一、投标人一旦下载或领取了本询价文件并决定参加投标，即被认为接受了本询价文件的规定和约束，并视为自询价公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、对本询价文件有疑问的，可在2016年11月14日18：00时前向我方提出，对于不影响公平竞争的问题我中心将作出答复。

三、投标要求：投标人须按询价文件的要求进行响应，投标文件一式五份，即正本一份，副本四份。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。投标文件至少应包括：法定代表人授权书、报价单及有关承诺、说明和投标人营业执照。报价单及有关承诺、说明须按要求进行盖章签字。盐城工学院招投标领导小组会同有关人员将对各投标报价情况进行评审，确定采购中标意向单位。

四、成交供应商的确定：询价评标小组将对响应的投标文件进行评审和比较。在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，报价最低，确定成交供应商。评标小组在评审中可要求供应商对其投标文件作出必要的澄清和确认。评标小组将审查投标文件是否对询价文件做出了实质性响应而没有重大偏离。重大偏离的认定需经过评标小组三分之二及以上成员的认定。

五、如由于采购需求中对该采购商品要求不详细，请各投标人在投标时补充说明其详细规格型号，如不作明确说明，评审小组或采购方可认定其所报配置型号为可能存在情况的最高标准或按有利于使用方的原则确定规格型号。

六、投标人在投标时，必须按要求向招标人提交投标保证金。未中标单位的投标保证金于决标后无息退还；中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，合同履行后无息退还；对于不履约的中标单位将严格按照相关规定进行处理。

七、付款方式：验收合格后，甲方向乙方支付合同金额的90﹪；如无质量问题，一年后甲方向乙方支付余款。相关支付手续由甲方负责办理。

第三部分  项目需求

一、项目概况

1、本次招标设备是大屏幕系统、跑马灯、电子白板。

2、本次招标工程为一个标段，招标内容为大屏幕系统、跑马灯、电子白板设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务；

二、所需设备（含辅材）的数量及基本参数：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 推荐品牌 | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶拼接显示系统 | 1套 (9件) | 海康威视、大华、 科睿视、清投视讯 | 详见附后技术参数表 |
| 2 | 跑马灯控制系统 | 1套 | 海澜、圳彩、联赛 | 详见附后技术参数表 |
| 3 | 互动触控电子白板 | 1套 | 普罗米修斯、汇视通、 印天 | 详见附后技术参数表 |

1、液晶拼接显示系统规格参数配置要求

| 系统 类别 | 设备名称 | 规格参数配置 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示终端配套设备 | 液晶拼接屏 | 面板品牌：三星A+ 单元尺寸 ≥ 1087.7mm×619mm 画面 比率16：9 响应时间8ms 液晶面板描述：DID屏 拼缝≦8mm,亮度500cd， 分辨率：1920×1080 水平视角178度，垂直视角178度 | 台 | 9 | 海康威视、大华、科睿视、清投视讯 |
|  | 液晶拼接处理器 | 专业液晶拼接单元图像处理器，内置拼接控制模块 | 台 | 9 | 海康威视、大华、科睿视、清投视讯 |
|  | RS232转接头和控制线缆 | 线材长度1.5m | 套 | 9 | 国产优质 |
|  | 高清HDMI线材 | L=5M | 条 | 10 | 国产优质 |
|  | 1进16出HDMI分配器 SP1016 | 1路HDMI输入，16路HDMI输出接大屏（9个屏幕接9条），可拼接，播放用。 | 台 | 1 | 迈拓 |
|  | 拼接控制软件 | 拼接控制器配套 | 套 | 1 | 海康威视、大华、科睿视、清投视讯 |
| 支架 | 铝合金支架 | 3*3壁装支架 | 单元 | 9 | 国产优质 |
| 质保 | 原厂免费质保壹年,投标时提供原厂壹年质保承诺函原件 |

2、跑马灯控制系统规格参数配置要求

| （1）像素结构示意图 |
| --- |
|  | 结构说明： 每个像素点内采用1红1纯绿1纯蓝共3颗LED发光管。 |
| （2）管芯参数 |
| 序号 | 项 目 | 波 长 | 亮 度 |
| 1. | 红色管芯 | 620nm-625nm | 169-213 mcd |
| 2. | 纯绿管芯 | 521nm-525nm | 709-893 mcd |
| 3 | 纯蓝管芯 | 469nm-472nm | 81-102 mcd |
| 封装方式 | SMD 2121 |
| 点间距（mm） | 4 mm | 像素点（点数/ m2） | 62500 点数/m2 |
| 分辨率（W×H） | 64 点× 32 点 | 重 量（kg/个） | 0.186 kg/个 |
| 说 明 | 技 术 指 标 参 数 |
| 1、技术参数 | 1）最 佳 视距：≥4 m 2）最 佳 视角：水平 120 度，垂直 120 度 3）环 境 温度：存贮 - 20 ℃ ～ + 40 ℃，工作 - 20 ℃ ～ + 40 ℃ 4）相 对 湿度： 10 %～ 90 %RH |
| 2、供电参数 | 1）工 作 电压：AC220V±10％，50Hz（三相五线制） 2）屏体平均功耗： 500 W/m2 3）屏体最大功耗： 1100 W/m2 |
| 3、控制系统 | 1）控 制 主机：主流计算机 2）操 作 系统：WIN XP或WIN7或WIN10 3）控 制 方式：同步控制 4）显 示 卡：DVI显卡 5）编 辑 卡：PCTV卡 |
| 4、主要技术参数 | 1）驱 动 器件：采用LED专用驱动器件 2）驱 动 方式： 1/16 扫 3）换 帧 频率：≥ 120 帧/秒 4）刷 新 频率：≥ 400 帧/秒（保证画面在摄象机录像时候无抖动） 5）灰度 /颜色：红绿蓝各1024级，可显示16.7M颜色 6）白平衡亮度：≥ 900 cd/m2 7）亮度调节方式：软件调节100级可调 8）视 频 信号：PAL/NTSC 9）视频输入/输出方式：八路输入/八路输出 10）控制系统采用：PCTV非线性编辑卡＋DVI显卡＋全彩控制卡＋光纤传输 11）对地漏电：＜2mA 11）平均无故障时间：≥10000小时 12）寿 命：10万小时 13）平 整 度：任意相邻像素间≤0.5mm，模块拼接间隙<1mm 14）均 匀 性：像素光强、模块亮度均匀 15）电源开关：自动开关 16）开关电源负荷：5V/40A 17）计算机显示模式：800×600，1024×768 18）有效通讯距离：≤120m（国标超五类双绞线，无中继 ≤300m（多模光纤传输），≤10公里（单模光纤传输）， |
| 5、软件 | LED通用播放软件（MDK） |
| 6、保护技术 | 1）防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击，同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能 2）防水等级： IP20 |
| 7、播放内容 | 文本文件，WORD文件，所有图片文件（BMP／JPG／GIF／PCX．．．），所有的动画文件（MPG ／MPEG／MPV／MPA／AVI／VCD／SWF／RM／RA／RMJ／ASF．．．）。 |
| 8、拼装结构 | 单元模组化结构设计，屏面采用模组——显示箱体——显示屏组合拼装结构，组装方便。 |
| 9、屏体尺寸 | 5200*620mm |
| 10、系统接收卡 | 灵星雨 |
| 11、电源 | 5V40A |
| 12、安装 | 美观大方 ，包含安装的所需配件及辅材，提供完善实施计划、培训。 |
| 13、质保 | 原厂免费质保壹年，投标时提供原厂质保承诺函原件 |
| 14、推荐品牌 | 海澜、圳彩、联赛 |

3、互动触控电子白板规格参数配置要求

| 序号 | 设备名称 | 配置参数 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互动触控电子白板 | 交互式电子白板（软件与硬件需同一品牌） A、硬件要求 1、定位传感技术：红外技术；采用手指或其他材料可在电子白板上直接书写;随机附带≥2支电子笔，电子笔可吸附在白板板面任何位置； 2、规格：尺寸≥93英寸；显示模式标准4：3模式； 3、内部分辨率≥32768*32768； 4、位置准确精度：≤2mm； 5、定位方式：5点快速模式和16点精准模式； 6、书写跟踪率（追踪/刷新率）：≥3米/秒，支持连续极速书写无断笔，反应灵敏，响应及时，无延迟感； 7、通信方式：USB连接，无需独立适配器供电； 8、白板面板材质：采用聚合物高分子材料、便于清洁、无静电、光滑表面利于书写，防眩光、使用寿命长达10年 B、软件功能要求（互动软件与白板必须为同一品牌，且软件功能不得借助第三方软件实现） 投标商必须提供交互教学软件与云服务 1、软件针对不同硬件品牌具有兼容性，支持WINDOWS和MAC操作系统；软件可以脱离电子白板使用，且脱离白板时主页面无水印或品牌LOGO，便于教师备课； 2、白板软件可以兼容常用的office软件；在不启动白板软件和不提前打开白板工具条的情况下，直接打开PPT进入播放模式即可调用白板功能，且批注可保存在源文件内。 3、教师锁功能：软件锁定后，白板功能仍可以操作，方便学生自主学习，但保存和另存为功能按钮被禁用，防止课间学生更改老师的课件。 4、支持课堂投票反馈功能；支持MAC/WINDOWS/Android/IOS平台的终端设备安装，投票结果可导出Excel。提供问题设置向导，有利于问题快速设置，且可以自动连续出题，设置问题的正确答案；具备整体的分析功能（可以饼图，柱状图等方式分析），具备记录每个操作者回答的详细信息，包括回答时间，答案，姓名等，轻松实现课堂实时反馈。 5、可根据教学需要制作生成多种互动功能；可将教学素材如图片、文字等设置为互动功能触发按钮，点击按钮实现课件中对象大小调整、位置移动、透明度调节多种功能。 6、具备300种以上特效制作辅助教学设计的功能，包括对象前置/后置、对象翻转、工具的启动/停止，提取文字、钟表倒计时、圆规、量角器、标尺等功能辅助教学设计。 7、具有信息滚动播放功能：可以使信息滚动显示在白板软件上和软件以外的其他常规软件界面上，如office文件、网页、电脑桌面等。且信息的文字内容、滚动速度、背景颜色、字体颜色和样式等可以自由定义。 8、资源调用方便快捷，可直接将电脑上和互联网上的文字、图片等拖至活动挂图页面上进行编辑并保存,且支持拖动avi、wmv、flv格式的视频文件直接播放，无需打开第三方播放器。 9、手写/形状识别功能：具备自动识别和手动识别两种识别模式，写完后统一或者选择性识别功能，大大加快了输入的速度； 10、可将对象设为容器并可以根据课件需要设置任意可接纳对象，且可以自动判别是否是正确答案，对于不正确的答案拒绝放入容器内，正确答案放入时有声音，激励学生的学习兴趣；具有限制器的功能，可设置任何物体按照自定义设计的轨迹进行旋转、移动和阻挡等效果； 11、提供自定义的色彩供用户使用，具有选色器功能可以一键提取页面中的颜色；照相机功能，具有多种快照方式，可以截取规则形状和不规则形状且可以截取白板软件以外的图片资源。 12、课件设计：可以设定课件定时自动翻页功能，且可根据需要设定课件自动刷新页面自动删除笔迹。 13、可根据个人爱好设定个性化主工具箱，且可以接驳白板软件以外的程序和文件到主工具箱，实现通过主工具箱打开其他程序和文件的效果； C、软件教育云功能参数要求（互动软件与白板必须为同一品牌，且软件功能不得借助第三方软件实现） 1、提供基于互联网的教学、资源、交流综合云平台； 2、通过软件的云平台可实现跨平台（电脑、平板、手机等），跨系统（windows,mac等）登录，充分利用现有硬件资源； 3、通过软件的云平台可实现提供学校管理者、老师、学生等多角色应用； 4、 通过软件的云平台可导入多种格式课件（例如活动挂图、Notes等），并可充分利用PPT、Word、PDF等多种现有课件资源； 5、通过软件的云平台可直接整合各种本地及网络资源，实现使用编辑器时通过鼠标直接拖拽使用网络资源，无需使用传统的粘贴与复制功能； 6、 通过软件的云平台可实现制作课件时可同时编辑老师卡与学生卡，授课时，老师卡在主显示屏播放的同时自动同步推送学生卡； 7、通过软件的云平台可实现老师可推送制定课件卡片以及分组推送不同卡片； 8、通过软件的云平台可实现老师可向学生端推送视频； 9、通过软件的云平台可实现老师在授课时向学生随时推送问题以及测试；学生可将答案推送回主显示屏，老师可对学生答案进行点评，并可将学生答案纳入课件； 10、通过软件的云平台可实现学生端可推送实时拍摄照片至老师的主显示屏； 11、通过软件的云平台可实现老师主显示屏显示学生答题以及测试结果，包括答案、对错、答题时间等； 12、随机白板软件可与云平台紧密结合，可在随机白板软件中直接登录教学云平台，实时推送内容至学生端； 13、学生可登录教学云平台，并根据课程代码选择所需的课程，实现远程教学； 14、通过软件的云平台可实现教师查看远程登录课程的学生数目及状态，并根据实际需求删除不需要参加本课程的学生； 15、通过软件的云平台可实现教师将课堂教学内容推送到 远程学生端，实现动态同步教学。所有硬件和交互式教学软件及教育云平台要求同一品牌，以保证产品的兼容性、稳定性； 16、免费质保三年，投标时提供本项目三年原厂免费质保承诺函 17、电子白板配可移动支架 | 1 | 普罗米修斯、汇视通、 印天 |

三、其它说明：

1、签订合同时需提供主要投标产品生产厂家开具的授权书原件、主要设备的质保承诺书原件所报商品均为原厂正宗原配产品。

２、以上提供硬件设备为参考品牌，投标人若选用其他品牌投标，所报品牌型号技术要求必须等同于或优于参考品牌型号，投标时需提供相关证明文件。

３、如无明确说明，不得在原厂标准配置的基础上减少或降低技术标准。

４、投标报价必须注明该报价所选品牌型号，并且投标人中标后按投标时选用的品牌进行供货。

５、供货时，必须提供各系统主要设备制造厂商针对本次项目出具的专项供货清单原件以及服务承诺函原件，以确保中标方所供设备为正品并保证服务承诺。

6、投标配置和分项明细报价，应标明所提供的设备名称、品牌、型号、规格、配置、参数、质保和售后服务、项目实施时间等，包括制造和装配货物所使用的材料和部件（含管、线材等辅材）、运输、安装、调试、培训、售后服务费用、货物本身已支付或将支付的进口税、增值税、营业税和其他税费，涉及到施工所发生的配合费，备品备件、专用工具等费，以及其他交付使用方使用前的所有费用。

7、合同签订后20 日内供货并安装、调试完毕。

8、结算方式及期限：验收合格后，甲方向乙方支付合同金额的90﹪；如无质量问题，一年后甲方向乙方支付余款。

四、特别说明：

①所报配置为主要配置，其他按标准配置配备。

②不得在原厂标准配置的基础上减少或降低技术配置。

③报价含交付使用前一切费用。

④本次询价不接受选择性报价。

⑤本次询价设一个包，不可拆分细项。

⑥质保期内非人为因素发生的故障，有供应方免费维修（含配件）。

第四部分  法定代表人授权书（格 式）

本授权书声明：                   公司的_______  （法定代表人姓名）_______职务代表本公司授权_      _（被授权人的姓名）__ ____ (职务)为本公司的合法投标代表，就参加YGXJ           号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

# 日    期：

第五部分  报价单及有关承诺、说明（格式）

盐城工学院：

我单位愿意按照本询价文件（             ）的要求和下面的报价提供所需商品和服务，并保证所供商品为原厂原配产品。

一、            报价单                                                        货币单位：人民币元

| 采购号 | 采购商品 | 品牌、型号及配置参数相关说明（可附页） | 数量 | 投标 单价（元） | 投标 金额（元） | 不同于项目需求的说明（技术参数、商务条款偏离情况）（可附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： 小写： |
| 供货期限：合同签定后20日内交货并安装调试完毕。 |

注：1.明细报价表必须认真填写，包括主要部件的品牌、型号、配置参数、价格、数量、质保、项目实施时间等详细说明。

2.单价和总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费。

3.提供硬件设备为参考品牌，投标人若选用其他品牌投标，所报品牌型号技术要求必须等同于或优于参考品牌型号，投标时需提供相关证明文件。

二、其他承诺及说明：

投标人（单位公章）：

联系电话

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月