询 价 文 件

项目编号：FZB-20161013-116

项目名称：高压共轨柴油发动机实训台等设备

盐城工学院招投标工作办公室

2016年10月20日

第一部分   询 价 公 告

根据盐城工学院采购计划，需对高压共轨柴油发动机实训台等设备项目进行询价采购，诚邀您前来投标。

一、项目编号：FZB-20161013-116

二、项目名称：高压共轨柴油发动机实训台等

三、项目预算（人民币）：159600元

四、投标人资格条件

投标人必须符合《政府采购法》第二十二条之规定并具备以下条件：

1、投标人必须是获得工商部门颁发营业执照的具有法人资格的经济实体，通过相关主管部门的注册、登记和检验且拥有实体经营店面，经营状况良好。

2、招标前两年内没有发生重大质量和安全事故,在经营活动中无违法违规记录。(提供相关承诺或证明)

3、具有现场售后技术服务响应能力，并承诺现场服务响应时间小于24小时。

4、投标人投标所使用的实施人员必须为本法人或其正式员工。

5、中标方向招标方交纳的投标保证金人民币贰仟元招标结束后无息退还。

6、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人损失，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任；同时按照政府采购类项目相关法律法规定处理。

五、询价文件发放（获取）

发放方式：自行到盐城工学院招投标办公室网站（http://zbxx.ycit.cn/Index.html）下载.

六、投标截止时间及要求：投标人请于2016年10月28日上午11:30时前将投标文件装订密封加盖公章后，送至盐城工学院希望大道校区行政楼326室。（本次采购不接受传真报价）

七、招标人情况

招标人名称：盐城工学院；

技术联系人：郑尧刚   联系电话：18921848825；

采购单位联系人：周琦 联系电话： 88298682

八、投标保证金

1、本次采购投标保证金金额为：贰仟元人民币。

2、各投标人须从投标人本单位的账户上汇至盐城工学院指定账户（开户银行：建行盐城市人民路分理处  账号：32001735236051464680），并将银行汇款凭证交工作人员（盐城工学院希望大道校区行政楼二楼财务大厅），换取我校财务处收据，送标书时将收据与标书同时交工作人员，待评标结束后依据退款程序办理相关手续。

盐城工学院招投标工作办公室

2016年10月20日

第二部分  投标人须知

一、投标人一旦下载或领取了本询价文件并决定参加投标，即被认为接受了本询价文件的规定和约束，并视为自询价公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、对本询价文件有疑问的，可在2016年10月25日18：00时前向我方提出，对于不影响公平竞争的问题我方将作出答复。

三、投标要求：投标人须按询价文件的要求进行响应，投标文件一式五份，即正本一份，副本四份。不论投标人中标与否，投标文件均不退回。投标文件至少应包括：法定代表人授权书、报价单及有关承诺、说明和投标人营业执照复印件等。报价单及有关承诺、说明须按要求进行盖章签字。招投标领导小组会同有关人员将对各投标报价情况进行评审，确定采购中标意向单位。

四、成交供应商的确定：询价评标小组将对响应的投标文件进行评审和比较。在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，原则上以总报价最低，确定成交供应商。

五、如由于采购需求中对该采购商品要求不详细，请各投标人在投标时补充说明其详细规格型号，如不作明确说明，评审小组或采购方可认定其所报配置型号为可能存在情况的最高标准或按有利于使用方的原则确定规格型号。

六、投标人在投标时，必须按要求向招标人提交投标保证金。未中标单位的投标保证金于决标后无息退还；中标单位的投标保证金在合同签订后无息退还，对于不履约的中标单位将严格按照相关规定进行处理。

七、付款方式：安装调试验收合格后，甲方向乙方支付全额的90%的费用，10%作为质保金设备运行无故障1年后付清。

第三部分  项目需求

一、项目概况

1、本次招标设备是盐城工学院新能源车辆成套专用设备项目。

2、本次招标工程为一个标段，招标内容为盐城工学院新能源车辆成套专用设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务；

二、所需设备（含辅材）的数量及基本参数▲

| 序号 | 设备 名称 | 数量 | 推荐品牌 | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压共轨柴油发动机实训台 | 1 | 天正、达齐、彩象 | 一、系统组成要求 1、电控柴油发动机测试实验台 L型控制柜（内设智能单片机控制系统） 电控柴油发动机 可移动实验台支架 故障设置与排除系统 疑难故障仿真模拟系统 彩色喷绘电控系统原理图，图形永不褪色、增色，绝缘材料，安全可靠，耐用不变形 高保真传感器信号、执行器指令屏蔽抗干扰系统（内置） 初级学员、中级学员两级学员学习平台 双排（电脑端及元件端）信号测试端子 LED辅助教学系统 2、外形尺寸 实验台尺寸（长×宽×高）：2100×1000×1800mm 实验台系统采用整体喷塑，外表美观，耐用，不褪色；整体安装移动脚轮 3、故障设置终端部分采用7寸彩色触摸屏，含有训练、学生登陆、教师登陆、考核等功能 4、附电控柴油发动机实验台实验指导书 二、功能特点要求 1、教学表达功能 结构完整，发动机控制系统、传感器、执行器齐全，能正常运转 可通过仪表或数码表显示部分发动机动态、静态信号参数（空气流量、水温、转速等） 电控系统各传感器、执行器的工作关系采用发光管进行提示（例如水温端的发光管可随着水温的升高或降低自动改变明暗，转速信号端的发光管可随着转速的改变而自动改变闪烁的频率）；且可进行人为控制灯光显示与否，便于教学和考核 可对不同基础的学员进行分层次教学 彩色喷绘电控系统原理图，便于理论教学 2、配备智能化故障设置和考核系统： 1）信息管理器 当用教师计算机操作设备故障时，采用此信息管理器。该信息管理器通过计算机的USB 口连接，采用 USB2.0 传输数据。信息管理器的通信总线可以选择 CAN总线、485总线。 控制器 控制器由操作单元、故障单元两部分组成。 2）操作单元 操作单元电路板（与显示屏一体）、键盘。 操作单元采用多重保护设计；双电源直流 12V 输入； 128X64LCD 显示；8 路开关量报警输入，最多 48 路继电器控制；可以自动评分；有报警时显示屏提示。 主要有以下操作功能： （1）学生入口：学生解除故障时使用，可以查询考核剩余时间。 (2) 教师入口：设置故障. 解除所有故障、设置考核时间、修改登录密码、设置设备号。教师入口需要登录密码。 （3）分数查询：查询学生的当前得分情况。 （4）学号查询：查询教师通过计算机设置的学号。 （5）设备号查询：查询本机设备地址，每个操作单元有唯一的设备地址。 （6）考核时间开始：用于教师设置完毕考核时间后，考核开始倒计时。 3）故障单元 故障单元有 24 个故障点（数量可增减），每个操作单元可以连接两个或者一个故障板，继电器的触点参数：10A/24VDC 、7A/240VAC 。通过排线与操作单元连接。 4）应用软件 该软件安装在教师计算机上，故障与学生信息等存储在数据库中。软件操作简单、使用方便，主要有以下功能： (1) 设置学生信息 (2) 编辑、查询、发布所有设备的所有故障 (3) 清除设备的所有故障 (4) 设置初、中、高级题库 (5) 设置考核时间 (6) 提取、查询所有设备的所有故障解除情况。 (7） 打印考核结果 (8) 测试设备在线与否 (9) 登录密码修改 3、数据检测功能 检测端子直接安装在电控系统原理图上，能在对照原理的基础上进行电控系统各信号参数的检测 采用不磨损检测端子，电控系统各信号可重复无损益检测 可对元件作电阻、电压测试，可在不拔元件插头的基础上进行电阻信号测试以避免损坏插头 双排信号测试端子设置，可分别检测ECU端和元件端在无故障和有故障状态下的参数对比情况 台架上配备简易电压表，方便检测电压信号 |
| 2 | 高压共轨试验台 | 1 | 天正、达齐、彩象 | 功能要求： 1.全自动检测各种共轨油泵供油量、回油量、泵腔压力、供油压力、密封性能、计量单元ZME控制阀的性能，配备进口流量传感器监测流量，并依据原始数据，判断油泵单项指标和总体性能是否合格。 2.全自动检测各种电磁阀控制共轨喷油器额定、怠速、校正、预喷等不同工况下的喷油量及回油量，配备进口流量传感器实施流量监测，并依据原始数据，判断喷油器单项指标和综合性能是否合格。 3.通过夹具和附加系统可测试泵喷嘴和电控单体泵。通过附加系统可测试VP37、VP44等多种电控高压油泵 4.Windows系统、人性化操作程序。客户可自行添加数据，并保存打印数据及客户信息。 5.可实现多机联网和远程监控。 设备要求： 1.变频调速，工业制冷，外联式DRV轨管。 2.进口配置高，进口配置占设备成本70%，配德国原装进口流量传感器，喷油器微小喷射流量可精确测量。 3.紧凑型万向台架，一次装卡，可连续完成6支喷油器测试。 4.配原装CP3油泵、报警系统。 5.远程监控、便于服务和软件升级 主要技术参数： 1. 额定输出功率：11kw 2. 油泵转速： 0～3500rpm 3. 轨压测试范围： 0～1800bar 4. 轨压测试精度：±0.5MPa 5. 流量传感器测试精度：1% 6. 试验油测试温度：40±2℃ 7. 试验油过滤精度：小于5μ 8. 重油箱容量：80L 9. 尺寸：1780X900X1800（mm） 10. 总重量：1000Kg |
| 3 | 喷油泵试验台 | 1 | 天正、达齐、彩象 | 功能要求： 其采用先进的变频技术和工业化计算机控制技术，具有转速、温度、计数数码及液晶双控双显系统，并配备有检测国内外多种高压喷油泵所需的相关附件。 1.喷油泵各缸供油量和供油均匀性的检测调试。 2.静态检测各缸供油间隔角和供油始点。 3.检查和调整机械调速器性能 4.喷油泵密封性检查 5.分配泵电磁阀的试验 6.分配泵回油量的测量 7.检测分配泵内腔压力 8.检查气膜式机械调速器性能 9.检查增压补偿器性 10.输油泵的检查 主要特性要求： 1.工业液晶显示 2.中英文显示菜单 3.可调试喷油泵调速特性曲线 4.自动卸油装置 5.打印和保存油泵调试数据 6.大质量惯量飞轮-驱动平稳，平衡性好 7.提供机油润滑系统 8.采用工业制冷可精确控制油温 9.标准配置15KW |
| 4 | 发动机振动试验台 | 1 | 天正、达齐、彩象 | 1.平板质量为200 kg±2．5 kg； 2.材料为低碳钢，加强筋为30×6扁钢； 3.平板宽700mm，平板长的确定应保证平板的质量不超过士2 5 kg的误差。 4.其他技术要求和GB／T 10398—2008 小型汽油机振动评级和测试方法 相一致。 |

三、其它说明：

1、签订合同时需提供主要投标产品生产厂家开具的授权书原件、主要设备的质保承诺书原件所报商品均为原厂正宗原配产品。

２、以上提供硬件设备为参考品牌，投标人若选用其他品牌投标，所报品牌型号技术要求必须等同于或优于参考品牌型号，投标时需提供相关证明文件，否则作为废标处理。

３、如无明确说明，不得在原厂标准配置的基础上减少或降低技术标准。

４、投标报价必须注明该报价所选品牌型号，并且投标人中标后按投标时选用的品牌进行供货。

５、供货时，必须提供各系统主要设备制造厂商针对本次项目出具的专项供货清单原件以及服务承诺函原件，以确保中标方所供设备为正品并保证服务承诺。

6、投标配置和分项明细报价，应标明所提供的设备名称、品牌、型号、规格、配置、参数、质保和售后服务、项目实施时间等，包括制造和装配货物所使用的材料和部件（含管、线材等辅材）、运输、安装、调试、培训、售后服务费用、货物本身已支付或将支付的进口税、增值税、营业税和其他税费，涉及到施工所发生的配合费，备品备件、专用工具等费，以及其他交付使用方使用前的所有费用。

7、合同签订后30 日内供货并安装、调试完毕。

8、结算方式及期限：验收合格后，甲方向乙方支付合同金额的90﹪；如无质量问题，一年后甲方向乙方支付余款。

四、特别说明：

①所报配置为主要配置，其他按标准配置配备。

②不得在原厂标准配置的基础上减少或降低技术配置。

③报价含交付使用前一切费用。

④本次询价不接受选择性报价。

⑤本次询价设一个包，不可拆分细项。

第四部分  法定代表人授权书（格 式）

本授权书声明：                   公司的_______  （法定代表人姓名）_______职务代表本公司授权_      _（被授权人的姓名）__ ____ (职务)为本公司的合法投标代表，就参加FZB-20161013-116   号标的内容的投标、签订合同以及合同的执行、完成和纠纷处理，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标代表（被授权人）签字：

职    务：

单位名称：

地    址：

投标人（单位公章）：

# 日    期：

第五部分  报价单及有关承诺、说明（格式）

盐城工学院：

我单位愿意按照本询价文件（FZB-20161013-116）的要求和下面的报价提供所需商品和服务，并保证所供商品为原厂原配产品。

一、       报价单                                                        货币单位：人民币元

| 采购号 | 采购商品 | 品牌、型号及配置参数相关说明（可附页） | 厂家 | 数量 | 投标 单价（元） | 投标 金额（元） | 不同于项目需求的说明（技术参数、商务条款偏离情况）（可附页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（大写）： 小写： |
| 供货期限：合同签定后30日内交货并安装调试完毕。 |

注：1.明细报价表必须认真填写，包括产品的品牌、型号、配置参数、价格、数量、质保、项目实施时间等详细说明。

2.单价和总价均应包括全部设备价、包装费、运输、安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费。

3.请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

二、其他承诺及说明：

投标人（单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年    月